ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: “Извършване на оценка на състоянието на подземните водни тела в района на гр. Симеоновград и с.Преславец и селата Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново за осигуряване на водни количества за питейно-битово водоснабдяване на тези населени места“

# Общо описание на предмета на поръчка.

В резултат от изпълнението на договор № РД-02-29-62/13.02.2015 “Изготвяне на ПИП и задание за проектиране във фаза идеен проект на пречиствателно съоръжение за питейни води – обезманганяване за гр. Симеоновград“ са установени сериозните проблеми и трудности при определяне на параметрите за проектиране в следствие на недостатъчно проучените подземни водни тела, използвани за водоснабдяване в района.

По информация от РЗИ Хасково, водата от 1 бр. шахтов кладенец, разположен в местността Азмака до гр. Симеоновград, който захранва близко разположена група населени места - Навъсен, Калугерово и Пясъчево, отговаря на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. По тази причина Министерството на регионалното развитие и благоустройството счита, че е необходимо да се проучи допълнително районa за установяване на нови водоизточници, водата от които отговаря на нормативните изисквания за питейно-битови цели, както и да се изяснят параметрите на използваните в момента водоизточници.

В тази връзка Министерството на регионалното развитие и благоустройството възлага настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Извършване на оценка на състоянието на подземните водни тела в района на гр. Симеоновград и с.Преславец и селата Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново за осигуряване на водни количества за питейно-битово водоснабдяване на тези населени места“.

Изпълнението на дейностите, заложени в настоящата поръчка, ще допринесе за набавяне на информация, свързана с възможността за осигуряване на вода за питейни нужди с достатъчно количество и качество за гр. Симеоновград и с.Преславец и селата Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново.

# Изисквания към изпълнението предмета на поръчката

Възлагането на настоящото проучване на подземните водитрябва да осигури информация за характеризиране на подземни водни тела или на части от тях, включително за - литоложкия строеж на водоносния хоризонт, структурата на водоносния хоризонт, оценка на граничните условия, филтрационните и миграционните характеристики, филтрационното поле, геотермичното поле, химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води,  въздействието на човешките дейности.

Описаните изисквания в настоящата спецификация са минимални и не ограничават Консултанта да проучи и документира данни, които според него са необходими за изпълнение на дейности I и II описани в техническото задание.

1. Събиране на архивна информация.

1.1. Консултантът трябва да издири наличната литературно-архивна информация, включително картен материал, на разположение в МОСВ, БАН, Минно-геоложки университет, Геозащита–Перник, правоприемниците на геоложките предприятия, „Редки метали“, кадастъра на свлачищата, научни публикации, геофондовете на проучвателните организации и институти, налични проучвания на районите, в които се намират обектите.

1.2. Консултантът трябва да проучи и документира всички използвани в момента водоизточници  и водовземни съоръжения (тръбни и шахтови кладенци). Информацията трябва да предоставя данни за състоянието им, конструкция, определяне на параметрите им (дълбочина, диаметър, материал  и състояние на обсадната тръба и филтъра, статично и динамично водно ниво, сондажна глава), състояние на помпите, както и определяне на параметри им (Q, H, N, диаметри на смукател и тласкател) и начин на захранване, определяне на техния капацитет и качество на водата, достъпност. Да се предостави и работна схема на съоръженията и данни за графика на използването им.

1.3. Консултантът да анализира събраната информация с оглед изясняване на:

- състоянието на подземните водни тела и възможността за използване на съществуващите водовземни съоръжения и препоръчителните бъдещи действия, ако са необходими и да се оцени риска;

- перспективни участъци за извършване на проучвателни хидрогеоложки изработки за осигуряване на водни количества;

- местата за извършването на проучвателни хидрогеоложки изработки - не по малко от четири проучвателни сондажа и четири вертикални електрически сондажа (ВЕС).

1.4. Консултантът да представи хидроложки данни за територията в обхвата на проекта.

1.5. Консултантът да изготви, картен материал М:1:1000, който да посочи точното местоположение и експлоатационни параметри на съществуващите водоизточници, водовземни съоръжения, съществуваща инфраструктура, свлачища и обекти с отрицателно техногенно въздействие и други по преценка на Консултанта. За всяко съществуващо водовземно съоръжение да се изготвят ситуация в М 1:250, план и вертикални разрези в М:1:50.

2. Инженерно - геоложки изработки (сондажи).

2.1. Извършването на проучвателните хидрогеоложки изработки да е с минимална дълбочина до водоносен слой под първи водоупор, в който водата отговаря на стандартите за питейно – битови нужди.

2.2. При разкриване на напорен водоносен хоризонт трябва да се фиксира дълбочината на появяването му и установените водни нива към съответната дата. Да се направи прочистване на сондажа и опитно водочерпене с продължителност не по-малка от 6 денонощия, както и хидравлични тестове с предвидения максимален дебит, предвиденото време за работа с този дебит и проследяване възстановяването на водното ниво.

2.3. Взимане на водни проби за определяне на качеството на подземните води в края на опитните водочерпения, като се анализират в акредитирана лаборатория по всички показатели съгласно Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

2.4. Всички проучвателни изработки, които не се оставят и устройват специално за режимни наблюдения задължително се тампонират.

2.5. Документирането на проучвателните изработки трябва да се извършва от инженер – геолог/хидрогеолог.

2.6. Консултантът да изготви, картен материал М:1:1000, който да посочи точното местоположение и експлоатационни параметри на съществуващите водоизточници и водовземни съоръжения, изпълнените проучвателни сондажи и ВЕС, съществуваща инфраструктура, свлачища и обекти с отрицателно техногенно въздействие и други по преценка на Консултанта.

3. Инженерно - геоложко пробване (вземане на проби).

3.1. Вземането на ненарушени проби (монолити) от всека едина от проучвателните изработки, трябва да се осъществява за всяка една от литоложките разновидности в зависимост от дебелината й, както следва:

- при дебелина на пласта:	до 0.5м – 1 брой монолити;

до 1.00м – 2 броя монолити;

до 2.00м – 3 броя монолити;

до 5.00м – през всеки метър;

над 5.00м – през всеки 2 метра.

3.2. Вземането, консервацията и съхранението на пробите, трябва да се осъществява по начин обезпечаващ запазването на естествената плътност и влажност на пробата.

3.3. Задължително е вземането на монолити, съдържащи за фиксирани контактна зона или хлъзгателна повърхнина.

4. Лабораторно определяне на физико-механичните свойства на геолого - литоложките разновидности.

4.1. С лабораторни изпитвания трябва да се определят основните характеристики на почвите: обемна плътност, специфична плътност, естествено водно съдържани и  зърнометричен състав...

4.2. Якостните характеристики необходими за извършване на стабилитетните изчисления и оразмеряване на укрепителните съоръжения и мероприятия, трябва да се определят чрез лабораторни дренирани консолидирани изпитвания.

4.3. Представителните якостни характеристики трябва да се определят въз основа на резултатите от не по-малко от три ненарушени почвени проби.

4.4. Резултатите от изследването на физико- механичните свойства на масива трябва да се представят и със следните графични материали:

- инженерно-геоложки колонки на проучвателните сондажи;

- протоколи за изпълнените лабораторни определения на физико- механичните свойства на взетите ненарушени почвени проби;

4.5.Концептуалният модел, който Консултантът трябва да изготви, да отговаря на изискванията на чл. 12 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

5. Изготвяне на задание за проектиране

В заданието на проектиране да се даде препоръка за вида на водовземните съоръжения. Мястото им да бъде определено с геодезически координати и отразено на сборната ситуация – съществуваща инфраструктура и нови изработки.

Към заданието за проектиране за предложените водовземни съоръжения да се приложат резултатите от:

- лабораторните изпитвания на физико-механичните свойства на изпълнените геоложките проби, придружени със съответните инженерно-геоложки колонки;

- лабораторните изпитвания за качествата на водата;

- пробното водочерпене;

- хидравличните тестове;

За всяко едно от предложените водовземни съоръжения да се даде информация за водното количество, което може да се черпи в л/сек (м3/час), продължителността (режима) на водочерпене, както и територията и/или подземния воден обект около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване от подземни води, използвани за питейни и хигиенни нужди, препоръчителна кота дъно сондаж и кота за монтиране на помпата, и територията около надземните съоръжения.

Към заданието за проектиране да се приложи и изготвеният картен материал.