ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Място на изпълнение

Място на изпълнение на поръчката – Република България, Община Симеоновград (включително строителните площадки на обектите на следните адреси - ул. „П.К.Яворов“ № 6-8, ул. „Цар Освободител“ № 9-13, ул. „Стефан Караджа“ № 2-4, ул. „Раковска“ № 14-16), Област Хасково, както и офисите на Изпълнителя.

II. Цели на проекта

Основната цел на инженеринга за обектите на гореописаните адреси, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е обновяване чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, с които да се достигне клас на енергопотребление „С” за сградите съгласно изискванията на делегирания Регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 г.

Специфичните цели са свързани с:

1. Цялостна подмяна и ремонт на покривните изолационни слоеве, улуци и водосточни тръби.

2. Да се изпълнят обходни отводнителни алеи с водоплътни настилки за дъждовни и други води по терена.

3. Да се ремонтират комините, отдушниците и да се монтират покриващи шапки.

4. Усилване и/или подмяна на всички парапети с корозирали стоманени профили и връзки със стоманобетонната конструкция. Да се съобразят парапетите с действащите норми и нормативи по отношение на височината им и положението на ограждащите им елементи съгласно чл.89 на НПНУОВТУЗ.

5. Премахване и подмяна на всички подкожушени мазилки с цел предотвратяване на опасни инциденти при случайното им откъсване и падане.

6. Подмяна на негодната и остаряла дограма с цел предотвратяването на опасни инциденти при падане на недобре закрепени стъкла.

7. Изсушаване и обеззаразяване на наводнения сутерен.

8. Осигуряване на гладка и равна повърхност на пода в сутерена.

9. При изготвянето и монтажа на новата дограма да се вземат мерки за локална и/или микровентилация на дограмата с цел предотвратяване на повишена влага и конденз в жилищните помещения.

10. Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни стени и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.

11. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, да се демонтират компрометираните мазилки – да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за създаване на равна основа за полагане на топлоизолацията). Да се отстранят течовете от лоджиите. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба № Iз-1971/29.10. 2009г. След изпълнение на топлоизолационната система по фасадни стени и еркери, да се изпълнят тераколови шпакловки с интегрирана стъклофибърна мрежа и финиш от минерална мазилка. По цокъла на сградата е препоръчително топлоизолационната система да се изпълни от XPS с параметри (дебелина и коефициент на топлопроводност) съгласно ЕСМ, поради по-голямата плътност и здравина на материала, след което да се изпълни предпазваща топлоизолационната система облицовка, мозаечна мазилка или друг подходящ водоотблъскващ материал.

12. Проекитирането на топлоизолационната система да е съобразено с чл. 23 ,ал/3/ от Наредба № 4/от 27 декември 2006 г.за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

14. С ремонта на хидроизолацията на покрива да се монтират нови улуци водосточни казанчета и водосточни тръби на дъждовните клонове.

15. Да се подмени водопроводна инсталация в общите части на сградата, след общия водомер , като новата инсталация се изпълни с топло и шумозолация.

17. Остарелите електроинсталационни проводници и съоръжения следва да се ревизират и при нужда да се подменят с нови. При проектиране и подмяна на електрическите инсталации е необходимо, същите да се приведат в съответствие със съвременните проектни норми.

18.Лампите с нажежаема жичка (ЛНЖ) да се подменят с енергоспестяващи.

19.  Във всички електрически табла да се поставят актуални линейни схеми.

20.При извършване на ремонт в сградата открито положените кабели да се монтират скрито.

21. Да се проектира и изпълни нова мълниезащитна инсталация съгласно Наредба №4 от 22.12.2010г.за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, след което да се извърши ново контролно замерване от сертифицирана лаборатория.

22. Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа;

23. Вземане на мерки за включване на осветлението на общите части само в случаите, когато то е наистина необходимо – чрез въвеждане на датчици за движение и осветеност, времерелета и др.

III.  ОБХВАТ НА РАБОТАТА

1. Очакваните резултати от изпълнителя (Инвеститорския контрол) по настоящата обществена поръчка са следните:

- Успешно изпълнение на строежите в съответствие със заложения бюджет, заложените количества, изискуемото качество според действащото законодателство, разработения инвестиционен проект за съответния строеж и изискванията на възложителя – Община Симеоновград.

- Спазени всички нормативни изисквания и осигурено качество по време на реализирането на строежа.

- Въвеждане на строежа в експлоатация чрез издаване на Разрешение за ползване.

### 2. Съществуваща ситуация

2. 1. Сградата на „Раковска“ 14-16, обект на обществена поръчка е сграда състояща се от две секции. Секциите са многофамилни жилищни сгради с номера 14 и 16, състоящи се всяка една от тях от  по два входа –А и Б. Всяка секция има по два входа, всеки с пет надземни жилищни етажа и един полувкопан сутерен. Всяка секция има по 6 апартамента на етаж. Общата разгъната застроена площ на двете сгради с номера 14 и 16 е 5080,56 кв. м,.като в това число:

- за сградата на ул. „Раковски“ № 14, вх. А и Б с регистрирано сдружение  с РЗП – 2540.28 кв.м.

- за сградата на ул. „Раковски“ № 16, вх. А и Б с регистрирано сдружение  с РЗП – 2540.28 кв.м.

2. 2. Сградата на  ул. „Стефан Караджа” № 2-4,  се състои от три секции, една спрямо друга, формиращи „Г“-образна жилищна структура с вътрешно междублоково пространство със зелени площи и открити паркоместа. Общата разгъната застроена площ е 4740 кв. м. Секциите са пететажна, шестетажна и седеметажна с обособени стълбищни ядра за всяка, които осигуряват достъп до жилищните етажи, покриви и сутерени, без да са отделени в самостоятелни стълбищни клетки. Проектирани са асансьорни шахти, в които са инсталирани и въведени в експлоатация асансьорни уредби. Асансьорът на вход А  е спрян от употреба.

2.3. Сградата на  ул.„Цар Освободител“ 9-13, се състои от три секции. Теренът, върху който е ситуирана сградата, се характеризира с наличие на денивелация по цялата дължина на жилищната структура, с падане на терена по дължина на сградата с 1,29м. Особенност е различното време на въвеждане в експлоатация  на секции „А“ и „Б“спрямо секция „В“, което проличава в цялостните обемно-планировъчни решения на секциите. РЗП включително сутерен – 4000м2. като в това число:

- за сградата на ул. „Цар Освободител“ № 9-13, вх. А и Б с регистрирано сдружение РЗП – 2527.72 кв.м.

- за сградата на ул. „Цар Освободител“ № 9-13, вх.В с регистрирано сдружение   РЗП – 1472.28 кв.м.

2.4. Сградата на  ул. „П.К.Яворов“ № 6-8 се състои от две секции. Секциите са с номера 6 и 8, състоящи се всяка една от тях от  по два входа –А и Б. Всяка секция има по два входа, всеки с пет надземни жилищни етажа и един полувкопан сутерен. Всяка секция има по 6 апартамента на етаж. Общата разгъната застроена площ на двете сгради с номера 6 и 8 е 5080,56 кв. м. като в това число:

- за сградата на ул. „П.К.Яворов“№ 6, вх. А и Б с регистрирано сдружение  с РЗП – 2540.28 кв.м.

- за сградата на ул. „П.К.Яворов“№ 8, вх. А и Б с регистрирано сдружение  с РЗП – 2540.28 кв.м.

3. Информация за налична документация: за всеки един от гореописаните обекти е налично в Община Симеоновград:

- Екзекутивно заснемане;

- Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ;

- Технически паспорт;

- Обследване за енергийна ефективност

4. Обхват на дейността на бъдещия изпълнител (Инвеститорски контрол)

Основни дейности: упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнението на строежа, до приемане и въвеждането му в експлоатация.

Задължения на Инвеститорския контрол:

- Да проследи процеса на проектиране, при което същото да е съобразено с изискванията на Възложителя съгласно обществената поръчка за инженеринг, предписаните мерки от обследването за техническите характеристики и енергийното обследване на сградите и цялостно съобразяване на проектирането с Методическите указания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ;

- Изпълнителят ще контролира СМР, чрез проследяване на качеството на изпълнението и следене на влаганите количества в съответствие с одобрения инвестиционен проект, действащото законодателство, издаденото разрешение за строеж за обекта, техническите спецификации на строителя, изискванията на проекта, финансиран по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради;

- Изпълнителят ще осигури квалифицирани специалисти, които се изискват с поканата и документацията относно настоящата обществена поръчка, които да наблюдават и да подписват протоколите за изпълнените СМР от името на възложителя, в качеството им на инвеститорски контрол на строежа;

- Ще следи дали материалите, които се влагат от Изпълнителя на СМР, отговарят на Европейското право и на законодателството на Република България като държава-член на ЕС по отношение на строителните продукти и Закона за техническите изисквания към продуктите и са съобразени с изискванията на Методическите указания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ;

- При нужда и/или при констатирани несъответствия на изискуеми количества и влагани такива и/или при констатирано некачествено изпълнение на СМР, инвеститорският контрол уведомява строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, авторите на инвестиционния проект, които упражняват авторски надзор по време на строителството и възложителя с цел решаване на проблема;

- Да контролира изпълнението на СМР от името и за сметка на възложителя;

- Да оказва съдействие на Възложителя при взаимоотношенията му с останалите участници в строителния процес и/или с други компетентни органи, институции и лица, както и да участва в заседанията на държавната приемателна комисия за въвеждане на строежа в експлоатация и получаване на Разрешение за ползване.

5. При изпълнение на дейностите и задачите по настоящата обществена поръчка Инвеститорският контрол трябва да се съобразява със следните основни документи:

- Закон за устройство на територията и подзаконови актове по прилагането на ЗУТ, регламентиращи строителния процес;

- Договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;

- Одобрените строителни книжа на строежа (инвестиционния проект) - чертежи и количествени сметки, спецификации на материалите и други;

- Договор за предоставяне на консултантски услуги, който ще се подпише в резултат на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка за избор на лице, упражняващо строителен надзор и такова, упражняващо авторски надзор;

- Договорът за инженеринг, който ще се подпише в резултат на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка за строителство на обекта;

- Методическите указания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

- Действащото законодателство в строителния сектор в Република България.