ЧАСТ 4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за  обект на ул. „Раковска“№ 4-10, в гр. Симеоновград”

Съществуващо положение

Жилищната  сграда на ул. „Раковска“№ 4-10, в гр. Симеоновград е частна собственост. Построена е през 1981г. Тъй като липсва запазен инвестиционен проект е изготвено архитектурно заснемане на  18.04.2015 г. Сградата е свободностояща на 4 жилищни етажа. Секциите – входове са на фуга, преплъзнати един спрямо друг в направления югоизток – северозапад. Достъпът до жилищните входове е от югоизток. Гаражите имат директен достъп от югоизток от ул.„Раковска”. Застроената площ на сградата е 900,00 м2, а разгърнатата застроена площ е  5648,00 м2. Отопляемата площ е 3061,12 кв. м. Отопляемият обем е 8762,46 кубични метра. Конструкцията на сградата е монолитна - сглобяеми колони и пакетноповдигащи плочи с монолитни стълбищни клетка. Покривът е плосък с наклони за отводняване. Парапетите са плътни с метална ръкохватка с обща височина 115 см. Дограмата при въвеждането в експлоатация на сградата е била бяла дървена. Към този момент на някои от апартаментите е подменена с бяла или кафява PVC дограма със стъклопакет или алуминиева дограма, които подробно са отбелязани в плановете на етажите. Сградата е частично фасадно топлоизолирана и пребоядисана. Вертикалната комуникация във всеки вход се осъществява посредством стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 1,10 м. Стълбищната клетка е проектирана на фасадата на сградата и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация. Сградата няма асансьори.

Съгласно заключението от доклада  с резултати от обследване сградата е подходяща за саниране. Подовата конструкция на сградата е три типа: под над неотопляемия сутерен; под над земя и под граничещ с външен въздух, с обобщен коефициент на топлопреминаване U = 1,03 W/m2K. Външните прозорци и врати на сградата са с няколко типа дограма: от дървени слепени прозорци и единични метални врати и витрини. Дървените чести са изметнати, по тях се забелязват пукнатини и уголемени фуги , което е предпоставка за завишена инфилтрация. Външните стени на сградата са с висок коефициент на топлопреминаване. Покривната конструкция на сградата е два типа плосък студен покрив, и плосък топъл покрив над усвоени тераси със обобщен коефициент на топлопреминаване U = 0,96 W/m2K.

Предвиждат се следните мерки за обновяване:

- Да се направи цялостен ремонт на покрива, в т.ч. хидризолация, топлоизолация, обшивка;

- Да се извърши ремонт на олуците и водосточните тръби;

- Да се предвиди топлоизолиране на външните фасадни стени с подходяща топлоизолация, положена от външна страна. Минерална мазилка в цвят  по архитектурен проект.

- Да се направи текущ ремонт за освежаване - пребоядисване и хигиенизиране на общите части – стълбищна клетка и коридори;

- Да се възстановят своевременно участъците с обрушена външна мазилка на блока;

- Да се възстанови тротоарната настилката около сградата, за да не се допуска навлизане на влага към стените и конструкцията на сградата;

- Да се подмени водопроводна инсталация в общите части на сградата, след общия водомер , като новата инсталация се изпълни с топлоизолация;

- Да се подмени цялата канализация в общите части на сградата над кота ± 0.00;

- Цялостна подмяна на електро захранващата мрежа – главно разпределително -  електромерно  табло, захранващи линии до апартаменти – задължителна мярка – привеждане в съответствие с актуалните нормативи;

- Цялостна подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници и осветителни тела и съвременно управление - задължителна мярка – привеждане в съответствие с актуалните нормативи и изискванията за енергийна ефективност;

- Изграждане на нова мълниезащитна инсталация - задължителна мярка – привеждане в съответствие с актуалните нормативи;.

- Да се укрепят и реновират стълбищните парапети и парапетите и фасадите на тераси/лоджии;

- Да се укрепят парапетите/фасадите на терасите/лоджиите и да се подмени съществуващото старо остъкляване с винкел и подмяна съгласно архитектурен проект;

- Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа- задължителна мярка – осигуряване комфортна среда на обитаване и сигурност;

- Да се почистят всички комини в сградата.

- Предвиждат се следните енегроспестяващи мерки:

Енергоспестяваща мярка 1  - Предвижда се полагане на топлоизолация от XPS (Екструдиран пенополистирол ) δ = 10 см, положена на подовата плоча, граничеща с външен въздух;

Енергоспестяваща мярка 2 – подмяна на дограма. Предвижда се подмяна на дограмата на апартаментите и на външните врати на блока с нова PVC дограма със стъклопакет от ниско емисионно  „К – стъкло” и общ коефициент на топлопреминаване U = 1,7 W/m2K.;

Енергоспестяваща мярка 3 – монтаж на външна топлоизолация. Предвижда се полагане на външна топлоизолация с топлоизолационна система, базирана на основен топлоизолационен материал ЕPS (експандиран пенополистирол), δ = 10 см. Необходимо е да се направи и топлоизолация на ограждащите стени на таванския

Целта на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

Изпълнителят ще осъществява:

1 . Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ, а именно:

- законосъобразно започване на строежите;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и конкретните изисквания към типа строеж, съобразно разпоредбите на чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценка за достъпност на строежа по отношение на лица с увреждания;

- годност на строежа за издаване на разрешение за ползване.

2. Контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност.

3. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Откриване на строителните площадки и определяне на строителната линия и ниво за строежите, в присъствието на лицата по чл.223, ал.2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това Протокол Акт Образец №2 по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

5. Заверка на Заповедната книга на строежа за всяка една от обособените позиции.

6. Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително–монтажните и ремонтни работи, съдържащ списък на основните дейности (видове работи) от строежите, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.

8. Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно приемане.

9. Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия.

Изготвил:

……………………………………..

Главен специалист „Инвеститорски контрол”

Община