Техническа спецификация

към обществена поръчка с предмет:

”Зимно поддържане и снегопочистване на улична и пътна мрежа на територията на Община Симеоновград   за експлоатационен сезон 2015-2016 г.”

І. Описание на видовете работи, предмет на договора:

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности,свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.Видът и обхватът на работите за зимното поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане.

Основните дейности за зимно поддържане на пътищата включват:

1. Подготвителни работи;

а/ изготвяне на планове за зимно поддържане;

б/ технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения;

в/ подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия;

г/ осигуряване на необходимите материали;

д/ определяне на нивата на зимно поддържане на общинските пътища;

2. Снегопочистване /патрулно и периодично/ на пътищата до постигане на съответните степени и нива на зимно поддържане, разчистване на снежни малове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;

3.Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на сол и пясък;

Снегопочистването в зависимост от неговия интензитет  е, както следва:

1.Патрулно- непрекъснато по време на снеговалеж;

2.Периодично- през определен интервал от време;

ІІ.Организация на снегопочисването:

Снегопочистването на пътищата включва дейности, свързани с отстраняването на снега от пътното платно.

Снегопочистването  на пътищана се извършва по механичен начин със:

1.Специализиране снегоринни машини;

2.Пътни машини с общо предназначение;

3.Прикачни снегорини;

В зоните на пътните кръстовища с оглед осигуряване на необходимите условия за безопасност на движението се отстраняват снежните маси върху банкетите, които затрудняват или намаляват видимостта.

Снежни преспи с дебелина до 0.60 м могат да се разчистват с тежки снегоринни плугове и автогрейдери.Изтласканитее встрани снежни маси се изхвърлят с роторни снегорини или се оформят с грейдера във фигури с обтекаеми форми извън пътното платно.Снежните преспи с дебелина, по-голяма от 0.60 м, се разчистват с роторони снегорини или булдозери, като ножът на булдозерите се поставя под ъгъл и снегът се изтласква постепенно и на пластове извън пътното платно.

При серпентини и криви с малки радиуси разчистването на снегонавяванията се извършва с роторни снегорини или булдозери към външната страна на кривата.При снегопочистване с булдозери и други тежки верижни машини върху пътното платно се оставя снежен пласт с дебелина 5-6 см. За предпазване на пътното покритие от повреди.

Уплътнените  снежни пластове се отстраняват с автогрейдери.

Заледени и здраво прилепнали към пътното покритие пластове се обработват предварително със сол в количество 26 гр/м2, или с магнезиева луга в количество 100 гр/м2.Когато след преминаване на автогрейдера не може да се постигне пълно отстраняване на снежния пласт, се прави повторна обработка с химични вещества.

Срок за изпълнение – зимен период от месец ноември 2015 г. до 31.03.2016 г.

Охрана и осигуряване на безопасност на труда.

Забранява се назначаването и допускането до работа на участъците за работа на лица,които:

- не са навършили 18 години;

- не са преминали предварителен медицински преглед;

- нямат необходимата квалификация за съответната работа или дейност;

- не са инструктирани и обучени по Безопасност хигиена на труда и противопожарна безопасност;

- не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на пътната площадка;

- не са снабдени и не ползват съответно изискващите се специализирано работно облекло,обувки и лични предпазни средства;

- имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа,която им се възлага;

- не са в трезво състояние;

Снегопочистващите машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът и инструментите да съответстват на характера на извършената работа, да са в изправност, да са обезопасени и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация.

Снегопочистващите машини, които ще работят по пътищата да са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и да са безопасни за използване.

Забранява се използването на снегопочистващи машини, които нямат звукова и/или светлинна сигнализация.

ІІІ.Изпълнение на зимното поддържане

1.Механизация и автотранспорт: изпълнителят да разполага със специализирана механизация и автотранспорт за зимно почистване.

2.Персонал: за изпълнение на услугата да има постоянна телефонна връзка с добре подготвен персонал.

3.Обезпечаване на производството: участникът да представи списък на наличната механизация /собствена или наета/.Наетата механизация се доказва с договор за наем със срок не по-малък от срока на договора за настоящата обществена поръчка, а собствената- с документ за собственост.

ІV.Изисквания за качество на предвидените работи:

Възлаганите за изпълнение работи по снегопочистване и опесъчаване се изпълняват съгласно действащите нормативни актове и технически норми за поддържане на пътищата.

V.Изисквания за технология на изпълнението:

Снегопочистването на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно.То трябва да се извършва своевременно, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазване на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици.Несвоевременното почистване на снега води до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно.ледени пластове върху настилката.Отстраняването на подобни пластове е свързано с изразходване на значително повече труд и средства.

Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно.Образуването и оставянето на снежни валове върху банкетите не само затруднява движението, но може и да стане причина за снегонавявания.Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища,където опасността от това е най-голяма.

Снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста към банкетите.Снегоринните машини могат да се движат непрекъснато по време на снеговалеж/ патрулна система на снегопочистване/ или периодично през определен интервал от време /периодично снегопочистване/.

Времето между две последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по-голяма от 10 см.

Патрулната система на снегопочистването се прилага при снеговалеж по пътища от І и ІІ степен за зимно поддържане, при които е необходимо да се осигурят нива на зимно поддържане 5 см.При тази система на снегопочистване комплекти от снегоринни машини, включващи 2 броя леки и тежки едностранни снегоринни плуга се движат непрекъснато през цялото време на снеговалежа и последователно изтласкват падналия сняг от оста на пътя към банкетите.

При патрулно снегопочистване се препоръчва при започване на снеговалежа пътната повърхност да се обработи с химически вещества в количество 80-100 гр./м2 магнезиева луга или 10-20 гр./м2 промишлена сол, за да се предотврати залепването и уплътняването на снега върху пътното платно.При интензивни и продължителни снеговалежи трябва да се извърши допълнително разпръскване на химически вещества след 2-3 преминавания на снегоринните машини

Солните разтвори за предотвратяване на уплътняването на снега се разпръскват непосредствено след започване на снеговалежа.При използване на промишлена сол е необходимо да се спазват следните правила:

- при слаб снеговалеж солта се разпръсква 30-40 минути след започване на снеговалежа;

- при силен снеговалеж солта се разпръсква 15-20 минути след започване на снеговалежа;

Периодичното снегопочистване  по време на снеговалеж се извършва по пътища с нива на зимно поддържане В и Г с помощта на комплект от снегоринни машини или единични едностранни или двустранни снегоринни гребла.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното платно,се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за движение.В тези случаи широчината на почистваното платно за движение по пътищата от първа и втора степен на зимно поддържане може да бъде намалена до 56 м, с оглед създаване на условия за двупосочно движение с ниски скорости.Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение се извършва след спиране на снеговалежа.

При интензивни снеговалежи по пътища от трета степен се допуска снегопочистване само на едната лента за движение с уширение за разминаване през 200-300 м.

При много неблагоприятни климатични условия/снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания / когато не може да се осъществи ефективно снегопочистване, се допуска работите по снегопочистването на пътя да се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето.В тези случаи отговорните длъжностни лица от фирмите, ангажирани със зимното поддържане и ОПУ, трябва да действат съгласно указанията посочени в оперативния план за действие при утежнени зимни условия,съвместно с органите на пътната полиция,ОУ”ПБЗН”.

Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане.

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно за движение.Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата.

Обезопасяването се постига чрез разпръскване на: минерални материали/опесъчаване/ или на химически вещества за стопяване на леда и снега.Отделните способи могат да се прилагат самостоятелно или комбинирано.

Разпръскване на минерални материали.

Разпръскването на минерални материали /опесъчаване/ на пътищата през зимата се извършва с минерални материали- пясък,каменни фракции, сгурия и др.

Материалите за опесъчаване трябва да отговарят на изискванията: формата на зърната-кубична; максимален размер на зърната/мм/ БДС ЕN 933-1.

Препоръчва се използването на пясъко-солени смеси в съотношение 150-200 кг. Сол на 1 м3 пясък.Солта и пясъка трябва да бъдат предварително смесени и добре размесени.

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100-300 гр/м2 при пътни участъци при нормални условия на движение и 300-500 гр/м2 при пътни участъци с тежки условия на движение.При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 100-200 гр/м2.

Опесъчаването се прилага предимно по пътища с нива на зимно поддържане В или Г.

При пътища с нива А и Б  опесъчаването се прилага само в случаите когато не е разрешено използването на химически вещества или тяхното използване е неефективно/когато температурите са по-ниски от нормалните/.

Опесъчаването трябва да се използва приоритетно в зависимост от степента и нивото на зимно поддържане на пътя.То трябва да се използва.

Минералните материали трябва да се разпръскват по цялата широчина на платното за движение.

VІ.Изисквания за опазване на околната среда.

При определяне на количествата на химическите вещества за борба със зимната хлъзгавост по пътищата трябва да се взема предвид и изискванията за опазване на околната среда.

Място на изпълнение : Община Симеоновград.

Общинските пътища за зимно поддържане на територията на община Симеоновград са с обща дължина 48.990 км., от които:

Улици за снегопочистване с обща дължина 24280 м.Улици за опесъчаване с обща дължина 9010 м.Четвъртокласна общинска пътна мрежа-община Симеоновград с обща дължина 15.700 км.