| ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 6490, Симеоновград пл.”Шейновски” № 3 тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06 e-mail: obshina_Simeonovgrad@abv.bg |  | SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY 6490, Simeonovgrad ”Sheinovski” sq. № 3 tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06 www.simeonovgrad.com |  |
| --- | --- | --- | --- |

Одобрявам :

Милена Рангелова

Кмет на Община Симеоновград

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация - Община Симеоновград с адрес:

гр. Симеоновград, пл.„Шейновски” №3”

- Обща информация

Обект на проекта е сграда на общинска администрация - Община Симеоновград с адрес: град Симеоновград, площад „Шейновски” №3”, публична общинска собственост с ориентировъчна застроена площ  800 м2 и ориентировъчна разгъната застроена площ 2200 м2, състоящa се от два етажа с офиси и маза – архив.

- Цел на проекта

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност.

3. Обхват на техническият проект

Дейностите, които ще се предвидят за изпълнение по проект, следва да отговарят на изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.

Техническия проект включва: ремонт на покривните конструкции и покритие, подмяна на несменената дограма и вътрешни интериорни врати.

Да се въведат мерки за осигуряване на достъпна среда, за хора в неравностойно положение.

Да се реконструират или подменят вътрешните сградни инсталации.

4. Изисквания към проекта:

Проектът да съдържа следните части:

1. „Архитектурна"

2. "Конструктивна"

3. "Електро"

4. "ВиК"

5. "Отопление, вентилация и климатизация"

6. “Енергийна ефективност“

7. „Паркоустройство и благоустройство"

8. „Пожарна безопасност“

9. „ПБЗ“

10. „ПУСО“

11. Проектно-сметна документация

и други предвидени като мярка в техническият паспорт.

Всички части на проекта да се разработят в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

5. Приемане на изпълнените работи:

Техническият проект да бъде представени в 4 (четири) екземпляра, всеки на хартиен носител и един екземпляр на магнитен носител ( CD).

Архитектура

Част "Архитектурна" от инвестиционният проект да съдържа: обяснителна записка, която освен предписанията,  да съдържа и описания на: предложените решения за топлоизолация, хидроизолация и др.; предвидените строителни материали и изделия; естетическото оформяне на екстериора и интериора. Да се изготви количествено стойностна сметка за всички видове СМР. Проектното решение да бъде съобразено със задължителните мерките предписани в техническият паспорт на сградата и с предвидените ЕСМ.

Проектът следва да съдържа ТП проекти и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в подходящ мащаб:

2.1. Ситуационно решение;

2.2. Разпределения , разрези и фасади;

2.3. Детайли.

Част "Архитектурна" от инвестиционният проект да се разработи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

Конструкции

Част Конструктивна да се изработи съгласно другите проектни части и съобразно задължителните мерките предвидени в конструктивното обследване към техническия паспорт.

Съгласно §4, ал. 1 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012г. за проектиране строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (ДВ, бр.2 от 2012г.) проектирането да се извърши по еврокодовете.

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от "Технически контрол".

Проекта по част "Конструктивна" следва да съдържа:

1. Обяснителна записка

2. Графична част / ако е необходима/;

Част "Конструктивна" от инвестиционният проект да се разработи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

Електрическа

Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди са с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:

- Нови инсталации;

- Мълниезащита.

Проекта по част "Електрическа" следва да съдържа:

1. Обяснителна записка с подробно описание на проектните решения, съобразени с предписаните задължителни мерки в техническият паспорт на сградата и предвидените ЕСМ;

2. Графична част;

Част "Електрическа" от инвестиционният проект да се разработи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

ВиК

Да се предвиди реконструкция или подмяна на ВиК инсталация.

При проектирането да се спазват следните нормативни документи:

Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и

канализационни инсталации;

Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.

Проекта по част "ВиК" следва да съдържа:

1. Обяснителна записка с подробно описание на проектните решения, съобразени с предписаните задължителни мерки в техническият паспорт на сградата;

2.   Графична част ;

Част "ВиК" от инвестиционният проект да се разработи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

Отопление, вентилация и климатизация

Да се изготви инвестиционен проект за прилагане на предписанията и препоръките на Доклада за обследване на Енергийната ефективност и техническият паспорт на сградата.

Изготвяне на инвестиционен проект в част „ОВК“, съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинната енергия.

Проекта по част "ОВК" следва да съдържа:

1. Обяснителна записка с подробно описание на проектните решения, съобразени с предписаните задължителни мерки в техническият паспорт на сградата и предвидените ЕСМ;

2. Графична част

Част "ОВК" от инвестиционният проект да се разработи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

Енергийна ефективност

Проектната разработка да се съобрази с всички подробности и детайли описани в Доклада за енергийно обследване.

Пожарна безопасност

Проектът следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

План за безопасност и здраве

Проекта за се разработи в съответствие с Наредба №2 от 22 март 2014г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

План за управление на строителните отпадъци

Планът за управление на строителни отпадъци да се разработи съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277/05.01.2012г. (обн. в ДВ. бр. 89/13.11.2012г.)

Сметна документация

Проекта следва да съдържа подробни количествено-стойностни сметки по всички части и обобщена количествено- стойностна сметка.

Основни нормативни актове приложими към проекта

Инвестиционният  проект да бъде разработен в съответствие с:

• Закон за устройство на територията.

• Закон за техническите изисквания към продуктите и "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти".

• Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

• Наредба № 1 от 01.09.1996 г. за проектиране на плоско фундиране

• Наредба №2 за номенклатурата на видовете строежи.

• Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

• Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

• Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

• Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

• Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

• Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

• Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване.

• Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

• Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопож. охрана.

• Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

• Наредба № 7 от 8.06.1998г. за системите за физическа защита на строежите издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

• Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

• Наредба № І-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

• Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене.

• Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения.

• Норми за проектиране на зидани конструкции БСА, кн.12 от 1985г.; изм., дв, бр.110 от 1998г.

• Норми за проектиране на дървени конструкции публ. бса, бр. 5-6/1990 г.

• Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции утвърдени със заповед № РД-02-14-257 от 1986г. на КТСУ.

• Норми за проектиране на водоснабдителни системи утвърдени със заповед № РД - 02 - 14 - 171 от 28.11.1986г. на КТСУ

• Норми за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения

• Нормите за проектиране на “Единни средни политехнически училища”

• Закон за енергетиката.

• Закон за електронните съобщения

• Наредба №35 от 14.12.2012 г.-За правилата и нормите за проектиране,изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура.

• Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

• Противопожарни строително-технически норми и правила

• Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти

• Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителната мрежа.

• Наредба №1 за проектиране,изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сградиДВ46/ 18.06.2010г.

• Наредба №4 от 28.12.2010 г. „Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства”

• БДС EN 12464-2:2007 - Осветление естествено и изкуствено.

• Закон за управление на отпадъците.

УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Проектантът трябва да упражнява авторски надзор, в съгласие с Възложителя, по време на строителството по всички части на проекта съгласно чл. 162 от ЗУТ. Проектантът по съответната част трябва да присъства при съставянето на всички актове и протоколи, изискващи участие на проектант, задължителни съобразно категорията на строежа съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Съставил :

арх.Васил Василев

Главен архитект на Община Симеоновград