ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и осъществяване на  авторски надзор по 5 обособени позиции:

Обособена позиция 1 с работно заглавие: „Обновяване на междублокови пространства на многофамилни жилищни сгради гр. Симеоновград“

Обособена позиция 2 с работно заглавие:  „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на Административна сграда на Община Симеоновград, гр. Симеоновград“

Обособена позиция 3 с работно заглавие: „Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в Центрове за социални услуги и изграждане на огради гр. Симеоновград“

Обособена позиция 4 с работно заглавие: „Обновяване на гробищен парк и изграждане на ограда, гр. Симеоновград“

Обособена позиция 5 с работно заглавие: „Ремонт на НУ „Отец Паисий“, изграждане на спортни съоръжения и ограда, гр. Симеоновград“

Обособена позиция 1 с работно заглавие: „Обновяване на междублокови пространства на многофамилни жилищни сгради гр. Симеоновград“

І. Цел  на проекта

Целта на настоящият инвестиционен проект е обновяване на пространствата между жилищните блоковете  в кв.26, УПИ -ІІ, кв.109, УПИ-І и кв. 47, УПИ – І гр.Симеоновград. С тази инициатива се търсят по добри решения за осигуряване на парко места между блоковете, детски кътове и места за отдих на живущите и благоустрояване на терена.

ІІ. Обхват на проекта:

А. Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект:

Обновяване на междублокови пространства на многофамилни жилищни сгради в гр. Симеоновград.

- Подобект № 1

Междублоково пространство на многофамилна жилищна сграда в кв.26, УПИ -ІІ ,гр.Симеоновград

- УПИ - ІІ , кв. 26, по плана на гр. гр.Симеоновград

- Площ от имота за благоустрояване: 11 000кв. м.;

- Изграждане на детски кът;

- Изграждане на места за паркиране на автомобили.

- Подобект № 2

Междублоково пространство на  многофамилна жилищна сграда в кв.109, УПИ - І, гр.Симеоновград

- УПИ - І , кв. 109, по плана на гр.Симеоновград;

- Площ от имота за благоустрояване: 5000 кв. м.;

- Изграждане на детски кът;

- Изграждане на места за паркиране на автомобили.

- Подобект № 3

Междублоково пространство на  многофамилна жилищна сграда в кв.47, УПИ - І, гр.Симеоновград

- УПИ - І , кв. 47, по плана на гр.Симеоновград;

- Площ от имота за благоустрояване: 12 000 кв. м.;

- Изграждане на детски кът;

- Изграждане на места за паркиране на автомобили.

Б. Изходни данни:

1.Скица с виза за проектиране.

2.Задание за проектиране.

ІІІ.Съществуващо положение:

Съществуващите в УПИ основни сгради са строени за жилищни нужди. Липса на достъпна среда за хора с увреждания.

ІV. Изисквания при проектиране:

Проектната документация следва да се съобрази с действащата в момента нормативна уредба в Република България:

      - Закона за устройство на територията

- Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони

- Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания

- Наредба №І-3-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Настоящото задание за проектиране следва да послужи за изработване на техническа документация по части:

- част „Архитектурна" проект

- част „Конструктивна" - конструктивно становище и проект;

- част „Електрическа" - външни ел. инсталации, становище и проект;

- част „Водоснабдяване и канализация" - външни ВиК инсталации, становище и   проект;

- част „План за безопасност и здраве";

- част „Пожарна безопасност”;

- част „Паркоустройство и благоустрояване”

- част „Геодезическа”

- част „План за управление на строителни отпадъци”

- „Количествено ~ стойностни сметки";

Съгласуване с „ВиК”ЕООД гр.Хасково, становище от РЗИ-гр.Хасково, становище от РСПАБ-гр.Хасково, становище от РИОСВ-гр.Хасково, съгласуване с „ЕВН -  Електроразпределение” АД-КЕЦ Хасково.

Проектите да бъдат изготвени от проектанти с пълнапроектантска правоспособност.

V. ОСНОВНИ  ИЗИСКВАНИЯ към ПРОЕКТА:

Техническият проект да съдържа следните части:

1.ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

При изготвянето на проекта да се спазят следните показатели  за   застрояване съответно:  Пл. за застрояване - до 70 на сто, Кинт. - до 2,5, Пл. озел. минимум - 20%.

Площта  на всички УПИ  -  28 дка.

Максимална ЗП – 70%, съгласно чл. 40, ал.2 от Наредба№7/2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ.

Максимално решение за паркиране на МПС в имотите.

Обособяване на кът за отдих.

Обособяване на кът за деца.

Функционално зониране на територията: настилки, площадки и озеленени площи, паркова мебел (подробно котиране и определянена настилките и повърхностите).

2.ПО ЧАСТ  КОНСТРУКТИВНА

Проектът  по част “Конструктивна” следва да съдържа:

- Становище:

Подпорни стени, беседка, шахти и фундамент за стълбовете за осветление.

-    Количествено - стойностна сметка;

При проектирането да бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни документи :

-Наредба №3 за основните положения за проектирането и изпълнението на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции -1988г.;

- Норми за проектиране на плоско фундиране и Наредба №1 за проектиране на  плоско фундиране – 1996г.;

- Наредба №2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

3.ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Съобразно проекта за нова вертикална планировка, да се осигури събирането и отвеждането на дъждовните води от сградата и от прилежащите алеи и паркинги.

4. ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Изграждане на високо ефективно парково и алейно осветление с използуване на иновативен енергиен източник .

5.ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

- Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, който да даде решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата територия.

- При необходимост да се проектира изменение на съществуващата конфигурация на релефа с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда, както и осигуряване на отводняването.

- Част геодезическа да съдържа чертежи, обяснителна записка и данни от геодезическите измервания.

- Чертежите на част геодезическа на техническият проект да включват: чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти; трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта.

6. ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проектът за благоустрояване на междублоковото пространство да се изготви върху подробна геодезическа снимка с подробно заснета и определена декоративна дървесна и храстова растителност с определен вид, състояние. Да се изготи проект за озеленяване с нови растителни видове.

Подбраната нова декоративна растителност да осигурява естествено засенчване на площадките. От предложения видов състав да бъдат изключени, видове с отровни или бодливи плодове, стъбла, листа или корени.

Всеки проект следва да се представи в 5 /пет/ еднообразни екземпляра на хартиен носител и 2 /два/ на електронен носител. Количествено-стойностните сметки се представят за всеки обект подробно описан в техническата спецификация на хартиен носител и в електронен вариант, конвертирани към програма EXCEL.

Обособена позиция 2 с работно заглавие:  „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на Административна сграда на Община Симеоновград, гр. Симеоновград“

І. Цел  на проекта

Настоящото техническо задание (ТЗ) е разработено след проведено предварително проучване и нуждата на общината от дом за стари хора.

Целта на ТЗ за преустройство на съществуващи сгради в център за социални услуги  и  изграждане  на пристройка за котел в съответствие със съвременните изисквания към нея за експлоатационна годност, свързани с нейната устойчивост, пожаробезопасност, хигиена и не на последно място безопасни и здравословни условия на живот и работа. Настоящият обект се намира в  гр. Симеоновград, УПИ I - за общински обект, кв.34а с разгъната застроена площ на сградата 1190м2.

# 2. Общи положения

Обхватът на инвестиционното намерение на Възложителя включва ремонт на административната сграда на Общината с цел подобряване на нейната  енергийна ефективност.

# 3. Изходни данни

3.1.Общи данни

При разработването на техническият проект да се ползват следните изходни данни:

- Наличните регулационни, кадастрални и застроителни планове на гр.Симеоновград.

- Наличните данни за геодезическа основа.

- Налични данни за подземен кадастър.

Съгласно НАРЕДБА №1 за номенклатурата на видовете строежи обекта попада в четвърта категория.

# 3.2. Разположение на терена и градоустройствени изисквания

Настоящият обект се намира в  гр. Симеоновград, УПИ I - за общински обект, кв.34а, съгласно приложената комбинирана скица за проектиране.

Не се предвижда промяна в границите на прилежащата площ в рамките на УПИ.

Предметът и обхватът на проекта не предвижда нови градоустройствени решения.

# 3.3. Височина и разположение на сградата

Височината на сградата е 8м. Разгънатата застроената площ на сградата е 1190 м2.

Техническият проект да бъде в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и др. действащи нормативни документи.

4. Обхват на проекта

Целта на инвестиционното намерение за ремонт на административната сграда на Община Симеоновград, с цел подобряване на енергийната ефективност  е  той да бъде в съответствие със съвременните изисквания.

Сградата да бъде достъпна и за хора с увреждания. Проектните части по отделните специалности да са изготвени в съответствие с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба  № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закона за устройство на територията и Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Частите на проекта трябва да съдържат обяснителна записка, необходимите изчисления, количествени сметки, техническа спесификация  и чертежи разработени в достатъчен обем и съдържание осигуряващи качествено изпълнение на проекта при спазване на всички нормативни документи и изискванията на възложителя посочени в настоящото техническо задание.

4.1. Част „Архитектурна”

Техническият проект по част архитектурна трябва да включва разработване на цялостна концепция за функционирането на сградата с цел подобряване на нейната енергийна ефективност, включваща разпределението и в съответствие с клаузите в  настоящото задание и инвестиционното намерение на Възложителя.

Сградата да отговаря на хигиенните и функционални изисквания съгласно нормите и стандартите в република България.

4.2. Част “ Конструктивна”

Да се изготви конструктивно становище за устойчивостта на съществуващата сграда.

Проектът  по част “Конструктивна” следва да съдържа:

- Проект за сеизмично осигуряване ;

Сградата е строена преди 1986г. , поради което е неосигурена на сеизмични въздействия съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Необходимо е изготвяне на проект за сеизмично осигуряване на сградата.

- Много точно да са отразени:  строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения и строително-технологичните решения,  в т. ч. всички необходими детайли и монтажни схеми;

-    Количествено - стойностна сметка;

При проектирането да бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни документи :

-Наредба №3 за основните положения за проектирането и изпълнението на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.

4.3. Част Електротехническа

4.3.1. Обща част

Обхватът на проекта по част Електротехническа включва подмяна на съществуващото осветление с енергоспестяващо.

Проектът да бъде разработен съгласно Наредба №3 “За устройство на електрическите уредби и електропроводните линии”.

Ефикасното и сигурно функциониране на електрическите уредби трябва да се постигне чрез технически решения, отговарящи на най-добрите постижения.

Електрическите уредби трябва да осигуряват:

- непрекъсната и устойчива работа на съоръженията към сградата;

- удобство и безопасност при експлоатация и поддържане;

- възможност за промяна и разширяване на техническото обзавеждане.

Постигането на тези цели трябва да се осъществи чрез:

- използване на висококачествени материали, устройства и уредби;

- проектиране според българските нормативни документи.

По отношение на силнотоковата инсталация:

- да се предвиди подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоефективни. Предвиденото изкуствено осветление да бъде енергоефективно и да отговаря на нормите за осветеност за различните помещения. Към проекта да се представи обяснителна записка по част „Енергийна ефективност“ за избраните видове осветителни тела;

- да се предвиди силово захранване, което да обезпечи необходимото електро

захранване за ОВиК, осветление и др.. подлежащи на ремонт ;

- евакуационно осветление;

- мълниезащита;

- пожароизвестителна инсталация;

Да се спазят изискванията на Наредба №3 от 09.06.2004 г. за устройство на ел.уредби и ел.проводни линии, Наредба №1з – 1971 от 29.10.2009 г.за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба №4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства и Наредба №8 от 28.07.1999 г. ПНТПСНМ.

### 4.4. Част BиК.

Сградни ВиК инсталации

При необходимост да се предвиди подмяна на съществуващите и да се проектират нови сградни ВиК инсталации, съгласно Наредба №4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации.

Съгласно Наредба №Iз-1970/2009г.за противопожарната осигуреност на строежите, съобразно предназначението и категорията на сградата, да се прецени необходимостта  и съответно да се предвиди противопожарно водоснабдяване на сградата и като цяло- противопожарно водоснабдяване на имота.

Канализационна инсталация

При необходимост да се предвиди подмяна на съществуващите ВиК отклонения, съобразно оразмерителните водни количества за целия имот, при спазване изискванията на Наредба №4/2004г. за присъединяване на потребителите  и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Да се предвиди отводняването на сградата - събирането и отвеждането на дъждовните води от покрива.

# 4.5. Част “ ЕЕ” (Енергийна Ефективност) .

Изготвянето на инвестиционен проект по част „Енергийна ефективност“ да бъде извършено съгласно изискванията в:

Закон за енергийната ефективност –2008 г.

Наредба №7 от 15.12.2004 г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Закон за енергията от възобновяеми източници, в сила от 03.05.2011г. Съдържание на проекта:

1. Описание и функционално предназначение на сградата

2. Климатични фактори

3. Характеристики на ограждащите повърхности

4. Топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата, технически спецификации и характеристики на заложените в проекта строителни продукти

5. Описание на проектираните системи за отопление/охлаждане, вентилация и БГВ на сградата и техническите им характеристики

6. Режим на обитаване на сградата, отоплявани/охлаждани зони, брой на обитателите

7. Консуматори на енергия и приети проектни функционални режими по групи технически уреди и системи

8. Проверка за изпълнение на техническите изисквания за влагоустойчивост, въздухопропускливост и водонепропускливост.

9.  Изчисление и топлотехническа оценка на сградата

9.1. Определяне на годишната потребна енергия за отопление/охлаждане, вентилация и БГВ – нетна и брутна

9.2.  Определяне на първичната енергия

9.3.  Определяне на екологичен еквивалент на причинени емисии СО2

9.4. Съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност . Определяне клас на енергопотребление на сградата, съгласно чл.18 от Наредбата за енергийните характеристики на обектите от 29.12.2009 год.

# 4.6. Част “ ПБ” (Пожарна безопасност).

Да се разработи съгласно действащата нормативна уредба, в обем, определен в Наредба №Iз- 1971/2009 год. на МВР и МРРБ за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

# 4.7. Част “ ПБЗ” (План за безопасност и здраве)

Част “ ПБЗ “ да се разработи съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

# 4.8. Част “ ОВК” (Отопление, вентилация и климатизация)

Проектната разработка да обхваща отоплителната и вентилационните инсталации на

сградата,  съгласно изискванията на Наредба №15 от 28.07.2005 г. за технически

правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за

производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, и всички действащи нормативни актове и изисквания  за обекти от такъв характер.

Да се предвидят вентилационни инсталации за  помещения без директно проветряване,

санитарни възли и др. На покривът на сградата да се предвиди  поставяне на слънчеви колектори.

Да се спазват изискванията на Наредба №1з – 1971 от 29.10.2009 г.за строително-технически

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Да се предвиди /при необходимост/ вентилационна система за отвеждане на дим и топлина,

съгласно изискванията на Наредба № Із-1971/29.10.2009 г.

Проектът да предвижда цялото необходимо технологично оборудване.

4.9. Част “ ПУСО”

# 4.10. Част “ Сметна документация”

Да се изготви за всички части на инвестиционния проект за количествата, необходими за завършване на СМР на обекта на хартиен и магнитен носител на Excel /.

5. Проектите да бъдат изготвени от проектанти с пълнапроектантска правоспособност

Техническият проект  да се предаде в 5  екземпляра в графичен вид  и на  електронен носител:

- част „Архитектурна" проект

- част „Конструктивна" - конструктивно становище и проект;

- част „Електрическа" - осветителни ел. инсталации, становище и проект;

- част „Водоснабдяване и канализация" - становище и отводняване на покрив

- част „Енергийна ефективност“

- част „План за безопасност и здраве";

- част „Пожарна безопасност”;

- част „ОВК“

- част „План за управление на строителни отпадъци”

- „Количествено ~ стойностни сметки";

Обособена позиция 3 с работно заглавие: „Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в Центрове за социални услуги и изграждане на огради гр. Симеоновград“

ОБЕКТ 1

І. Цел  на проекта

Настоящото техническо задание (ТЗ) е разработено след проведено предварително проучване и нуждата на общината от дом за стари хора..

Целта на ТЗ за реконструкция, преустройство и надстройка на училище в два центъра за социални услуги и  изграждане  на пристройка за котел в съответствие със съвременните изисквания към нея за експлоатационна годност, свързани с нейната устойчивост, пожаробезопасност, хигиена и не на последно място безопасни и здравословни условия на живот и работа. Настоящият обект се намира в община Сименовград, гр. Симеоновград, УПИ V, кв.77 с площ на имота - 6715м2.

# 2. Общи положения

Обхватът на инвестиционното намерение на Възложителя включва преустройство и надстройка на съществуващата едноетажна сграда – училище в  два центъра за социални услуги, изграждане на монолитна пристройка за котел от стоманобетонна носеща  конструкции на един етаж и благоустрояване на дворно пространство.

# 3. Изходни данни

3.1.Общи данни

При разработването на техническият проект да се ползват следните изходни данни:

- Наличните регулационни, кадастрални и застроителни планове на гр. Симеоновград

- Наличните данни за геодезическа основа.

- Налични данни за подземен кадастър.

Съгласно НАРЕДБА №1 за номенклатурата на видовете строежи обекта попада в четвърта категория.

# 3.2. Разположение на терена и градоустройствени изисквания

Площадката, на строежа е разположена в УПИ V, кв.77 по плана на гр. Симеоновград, община Симеоновград съгласно приложената комбинирана скица за проектиране.

Не се предвижда промяна в границите на прилежащата площ в рамките на УПИ.

Транспортният достъп до площадката се осъществява по изградената пътна мрежа и не е предмет на настоящия проект.

Предметът и обхватът на проекта не предвижда нови градоустройствени решения.

# 3.3. Височина и разположение на сградата

Застроената площ на обекта е 480 м2, в проектното решение разгъната застроена площ да бъде  около 1220 м2. По етажите на сградата и пристройките да бъдат предвидени следните помещения:

- В подземният етаж на съществуващата сграда да сe обособят складови помещения,  помещения за инвентар и съблекални за персонала и кухня със столова.

- По разпределението на етажа да бъдат разположени стаи за обитаване, бани с тоалетни за всяка стая, помещение за отдих и занимания, санитарни помещения, медицински помещения, административно – приемателен сектор, стая за персонала, котел с помещение за огняр, кухня с разливна и помещение за хранене и др.

- Пристройка котел;

- Беседка в парковото пространство;

Техническият проект да бъде в съответствие с изискванията на Наредба  № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закона за устройство на територията и Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

4. Обхват на проекта

Целта на инвестиционното намерение за центъра за социални услуги е  той да бъде в съответствие със съвременните изисквания за хигиена и удобства за живеене. Тази цел може да бъде постигната чрез изготвяне на  цялостен инвестиционен проект. От съществуващата сграда да се използва при възможност   кухнята и складови помещения към нея. Сградата да бъде достъпна и за хора с увреждания. Да се предвиди проектиране на два асансьора. Проектните части по отделните специалности да са изготвени в съответствие с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба  № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закона за устройство на територията и Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Частите на проекта трябва да съдържат обяснителна записка, необходимите изчисления, количествени сметки, техническа спесификация  и чертежи разработени в достатъчен обем и съдържание осигуряващи качествено изпълнение на проекта при спазване на всички нормативни документи и изискванията на възложителя посочени в настоящото техническо задание.

4.1. Част „Архитектурна”

Техническият проект по част архитектурна трябва да включва разработване на цялостна концепция за функционирането на сградата включваща разпределението и в съответствие с клаузите в  настоящото задание и инвестиционното намерение на Възложителя.

Сградата да отговаря на хигиенните и функционални изисквания съгласно нормите и стандартите в република България.

4.2. Част “ Конструктивна”

Да се изготви конструктивно становище за устойчивостта на съществуващата сграда, конструктивен проект на надстройката и покривната конструкция, конструктивен проект на пристройката за котел и достъпната среда.

Проектът  по част “Конструктивна” следва да съдържа:

- Проект за сеизмично осигуряване ;

Сградата е строена преди 1987г. , поради което е неосигурена на сеизмични въздействия съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Необходимо е изготвяне на проект за сеизмично осигуряване на сградата.

- Много точно да са отразени:  строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения и строително-технологичните решения,  в т. ч. всички необходими детайли и монтажни схеми;

-    Количествено - стойностна сметка;

При проектирането да бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни документи :

-Наредба №3 за основните положения за проектирането и изпълнението на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции -1988г.;

- Норми за проектиране на плоско фундиране и Наредба №1 за проектиране на  плоско фундиране – 1996г.;

- Наредба №2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

4.3. Част Електротехническа

4.3.1. Обща част

Обхватът на проекта по част Електротехническа включва електрическа инсталация на цялата сграда.

Проектът да бъде разработен съгласно Наредба №3 “За устройство на електрическите уредби и електропроводните линии”.

Ефикасното и сигурно функциониране на електрическите уредби трябва да се постигне чрез технически решения, отговарящи на най-добрите постижения.

Електрическите уредби трябва да осигуряват:

- непрекъсната и устойчива работа на съоръженията към сградата;

- удобство и безопасност при експлоатация и поддържане;

- възможност за промяна и разширяване на техническото обзавеждане.

Постигането на тези цели трябва да се осъществи чрез:

- използване на висококачествени материали, устройства и уредби;

- проектиране според българските нормативни документи.

По отношение на силнотоковата инсталация:

- ел.табла и захранващи линии;

- да се предвиди подмяна на съществуваща ел. инсталация която да отговаря

на съвременните стандарти. Избраните осветителни тела да са енергоефективни. Предвиденото изкуствено осветление да бъде енергоефективно и да отговаря на нормите за осветеност за различните помещения. Към проекта да се представи обяснителна записка по част „Енергийна ефективност“ за избраните видове осветителни тела;

- да се предвиди силово захранване, което да обезпечи необходимото електро

захранване за ОВиК, осветление и др.. подлежащи на ремонт ;

- да се предвиди подмяна на електрическите контакти, за мокрите помещения -  противовлажни;

- да се предвиди отделни електромери за всеки етаж;

- евакуационно осветление;

- мълниезащита;

- слаботокова инсталация;

- пожароизвестителна инсталация;

- Външно кабелно ел.захранване на главното ел.табло

Да се спазят изискванията на Наредба №3 от 09.06.2004 г. за устройство на ел.уредби и ел.проводни линии, Наредба №1з – 1971 от 29.10.2009 г.за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба №4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства и Наредба №8 от 28.07.1999 г. ПНТПСНМ.

По отношение на слаботоковата инсталация:

- Да се проектира слаботокова инсталация. включваща телефонна и интернет

мрежи, ТV , аварийно осветление и СОТ.

Да се проучи каква е съществуващата връзка  между сградната инсталация и външните подземни мрежи. При липса на такава, да бъде изградена подземна мрежа до границата на имота, до тротоара.

### 4.4. Част BиК.

Сградни ВиК инсталации

При необходимост да се предвиди подмяна на съществуващите и да се проектират нови сградни ВиК инсталации, съгласно Наредба №4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации. Водопроводната инсталация да се оразмери съгласно нормите за водоснабдяване на обществени сгради със съответното предназначение. Вътрешната водопроводна инсталация. подлежаща на подмяна, да се предвиди от полипропиленови тръби със съответните диаметри и фасонни части. Да се предвидят спирателни кранове на разклонената водопроводна инсталация и на санитарните пробори, където се изискват такива.

Да се предвидят отделни водомери за всеки етаж и бюфета.

Водата за битово горещо водоснабдяване да се осигури чрез комбинирани електрически бойлер със серпентина.

Съгласно Наредба №Iз-1970/2009г.за противопожарната осигуреност на строежите, съобразно предназначението и категорията на сградата, да се прецени необходимостта  и съответно да се предвиди противопожарно водоснабдяване на сградата и като цяло- противопожарно водоснабдяване на имота.

Канализационна инсталация

При необходимост да се предвиди подмяна на канализационна инсталация. попадаща в настилки на подове и облицовки на стени, подлежащи на подмяна, както и вертикалните щрангове. Подмяна на канализационната инсталация да се извърши с ПВЦ тръби и фасонни части.

Да се предвиди подмяна на санитарни прибори, водоотвеждащи арматури, ревизионни отвори,  клозетни клекала,  седала, писоари  и  тоалетни мивки.

При поектирането да се спази Наредба Н92 за проектиране изграждане и експлоатация на сградни водоснабдителни системи и Наредба РД-О2-2О-В за проектиране изграждане и експлоатация на канализационни системи

Сградни ВиК отклонения

При необходимост да се предвиди подмяна на съществуващите ВиК отклонения, съобразно оразмерителните водни количества за целия имот, при спазване изискванията на Наредба №4/2004г. за присъединяване на потребителите  и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Съобразно проекта за нова вертикална планировка, да се осигури събирането и отвеждането на дъждовните води от сградата и от прилежащите алеи.

# 4.5. Част “ ЕЕ” (Енергийна Ефективност) .

Изготвянето на инвестиционен проект по част „Енергийна ефективност“ да бъде извършено съгласно изискванията в:

Закон за енергийната ефективност –2008 г.

Наредба №7 от 15.12.2004 г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Закон за енергията от възобновяеми източници, в сила от 03.05.2011 г.Съдържание на проекта:

1. Описание и функционално предназначение на сградата

2. Климатични фактори

3. Характеристики на ограждащите повърхности

4. Топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата, технически спецификации и характеристики на заложените в проекта строителни продукти

5. Описание на проектираните системи за отопление/охлаждане, вентилация и БГВ на сградата и техническите им характеристики

6. Режим на обитаване на сградата, отоплявани/охлаждани зони, брой на обитателите

7. Консуматори на енергия и приети проектни функционални режими по групи технически уреди и системи

8. Проверка за изпълнение на техническите изисквания за влагоустойчивост, въздухопропускливост и водонепропускливост.

9.  Изчисление и топлотехническа оценка на сградата

9.1. Определяне на годишната потребна енергия за отопление/охлаждане, вентилация и БГВ – нетна и брутна

9.2.  Определяне на първичната енергия

9.3.  Определяне на екологичен еквивалент на причинени емисии СО2

9.4. Съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност . Определяне клас на енергопотребление на сградата, съгласно чл.18 от Наредбата за енергийните характеристики на обектите от 29.12.2009 год.

# 4.6. Част “ Вертикална планировка”.

Разработения проект да е с обхват,  прилежащия терен на имота. Да се оформят площадки за паркинг и зелени площи с алеи и пейки за отдих, а имота да се огради с подходяща ограда.

# 4.7. Част “ ПБ” (Пожарна безопасност).

Да се разработи съгласно действащата нормативна уредба, в обем, определен в Наредба №Iз- 1971/2009 год. на МВР и МРРБ за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

# 4.8. Част “ ПБЗ” (План за безопасност и здраве)

Част “ ПБЗ “ да се разработи съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

# 4.9. Част “ ОВК” (Отопление, вентилация и климатизация)

Проектната разработка да обхваща отоплителната и вентилационните инсталации на сградата,  съгласно изискванията на Наредба №15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, и всички действащи нормативни актове и изисквания  за обекти от такъв характер.

Да се предвидят вентилационни инсталации за  помещения без директно проветряване, санитарни възли и др.

Връзката между котелната и основните сгради да се осъществи с топлопровод.

Да се спазват изискванията на Наредба №1з – 1971 от 29.10.2009 г.за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Да се предвиди /при необходимост/ вентилационна система за отвеждане на дим и топлина, съгласно изискванията на Наредба № Із-1971/29.10.2009 г.

Проектът да предвижда цялото необходимо технологично оборудване.

4.11. Част “ ПУСО”

# 4.10. Част “ Сметна документация”

Да се изготви за всички части на инвестиционния проект за количествата, необходими за завършване на СМР на обекта на хартиен и магнитен носител на Excel /.

5. Проектите да бъдат изготвени от проектанти с пълнапроектантска правоспособност

Техническият проект  да се предаде в 5  екземпляра в графичен вид  и на  електронен носител:

- част „Архитектурна" проект

- част „Конструктивна" - конструктивно становище и проект;

- част „Електрическа" - външни ел. инсталации, становище и проект;

- част „Водоснабдяване и канализация" - външни ВиК инсталации, становище и   проект;

- част „План за безопасност и здраве";

- част „Пожарна безопасност”;

- част „Паркоустройство и благоустрояване”

- част „Геодезическа”

- част „ОВК“

- част „План за управление на строителни отпадъци”

- „Количествено ~ стойностни сметки";

ОБЕКТ 2

І. Цел  на проекта

Настоящото техническо задание (ТЗ) е разработено след проведено предварително проучване и нуждата на общината от дом за стари хора.

Целта на ТЗ за преустройство на съществуващи сгради в център за социални услуги  и  изграждане  на пристройка за котел в съответствие със съвременните изисквания към нея за експлоатационна годност, свързани с нейната устойчивост, пожаробезопасност, хигиена и не на последно място безопасни и здравословни условия на живот и работа. Настоящият обект се намира в три имота в община Сименовград, гр. Симеоновград, УПИ XVI, XVII и XVIII, кв.145 с обща площ на имотите – 4712м2. Тези имоти трябва да се обединят и в един общ УПИ.

# 2. Общи положения

Обхватът на инвестиционното намерение на Възложителя включва преустройство на съществуващите едноетажни сгради  в дом за стари хора и социален патронаж,  изграждане на монолитна пристройка за котел от стоманобетонна носеща  конструкции на един етаж и благоустрояване на дворно пространство.

# 3. Изходни данни

3.1.Общи данни

При разработването на техническият проект да се ползват следните изходни данни:

- Наличните регулационни, кадастрални и застроителни планове на гр.Симеоновград.

- Наличните данни за геодезическа основа.

- Налични данни за подземен кадастър.

Съгласно НАРЕДБА №1 за номенклатурата на видовете строежи обекта попада в четвърта категория.

# 3.2. Разположение на терена и градоустройствени изисквания

Площадката, на строежа е разположена в три имота - УПИ XVI, XVII и XVIII, кв.145 по плана на гр. Симеоновград, община Симеоновград съгласно приложената комбинирана скица за проектиране.

Не се предвижда промяна в границите на прилежащата площ в рамките на УПИ.

Транспортният достъп до площадката се осъществява по изградената пътна мрежа и не е предмет на настоящия проект.

Предметът и обхватът на проекта не предвижда нови градоустройствени решения.

# 3.3. Височина и разположение на сградата

Застроената площ на сградите е 742 м2, в проектното решение разгъната застроена площ да бъде  около 800 м2. По етажите на сградата и пристройките да бъдат предвидени следните помещения:

- В подземният етаж на съществуващата сграда да сe обособят складови помещения,  помещения за инвентар и съблекални за персонала.

- Едната сграда да бъде предввидена да бъде изцяло за кухня със столова и помещения за забавления;

- По разпределението на етажа да бъдат разположени стаи за обитаване, бани с тоалетни за всяка стая, помещение за отдих и занимания, медицински помещения, административно – приемателен сектор, стая за персонала, котел с помещение за огняр, кухня с разливна и помещение за хранене и др.

- Пристройка котел;

- Беседка в парковото пространство;

Техническият проект да бъде в съответствие с изискванията на Наредба  № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закона за устройство на територията и Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

4. Обхват на проекта

Целта на инвестиционното намерение за център за социални услуги е  той да бъде в съответствие със съвременните изисквания за хигиена и удобства за живеене. Тази цел може да бъде постигната чрез изготвяне на  цялостен инвестиционен проект. От съществуващата сграда да се използва при възможност   кухнята и складиви помещения към нея. Сградата да бъде достъпна и за хора с увреждания. Да се предвиди проектиране на два асансьора. Проектните части по отделните специалности да са изготвени в съответствие с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба  № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закона за устройство на територията и Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Частите на проекта трябва да съдържат обяснителна записка, необходимите изчисления, количествени сметки, техническа спесификация  и чертежи разработени в достатъчен обем и съдържание осигуряващи качествено изпълнение на проекта при спазване на всички нормативни документи и изискванията на възложителя посочени в настоящото техническо задание.

4.1. Част „Архитектурна”

Техническият проект по част архитектурна трябва да включва разработване на цялостна концепция за функционирането на сградата включваща разпределението и в съответствие с клаузите в  настоящото задание и инвестиционното намерение на Възложителя.

Сградата да отговаря на хигиенните и функционални изисквания съгласно нормите и стандартите в република България.

4.2. Част “ Конструктивна”

Да се изготви конструктивно становище за устойчивостта на съществуващата сграда, конструктивен проект на покривната конструкция, конструктивен проект на пристройката за котел и достъпната среда.

Проектът  по част “Конструктивна” следва да съдържа:

- Проект за сеизмично осигуряване ;

Сградата е строена преди 1987г. , поради което е неосигурена на сеизмични въздействия съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Необходимо е изготвяне на проект за сеизмично осигуряване на сградата.

- Много точно да са отразени:  строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения и строително-технологичните решения,  в т. ч. всички необходими детайли и монтажни схеми;

-    Количествено - стойностна сметка;

При проектирането да бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни документи :

-Наредба №3 за основните положения за проектирането и изпълнението на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции -1988г.;

- Норми за проектиране на плоско фундиране и Наредба №1 за проектиране на  плоско фундиране – 1996г.;

- Наредба №2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

4.3. Част Електротехническа

4.3.1. Обща част

Обхватът на проекта по част Електротехническа включва електрическа инсталация на цялата сграда.

Проектът да бъде разработен съгласно Наредба №3 “За устройство на електрическите уредби и електропроводните линии”.

Ефикасното и сигурно функциониране на електрическите уредби трябва да се постигне чрез технически решения, отговарящи на най-добрите постижения.

Електрическите уредби трябва да осигуряват:

- непрекъсната и устойчива работа на съоръженията към сградата;

- удобство и безопасност при експлоатация и поддържане;

- възможност за промяна и разширяване на техническото обзавеждане.

Постигането на тези цели трябва да се осъществи чрез:

- използване на висококачествени материали, устройства и уредби;

- проектиране според българските нормативни документи.

По отношение на силнотоковата инсталация:

- ел.табла и захранващи линии;

- да се предвиди подмяна на съществуваща ел. инсталация която да отговаря

на съвременните стандарти. Избраните осветителни тела да са енергоефективни. Предвиденото изкуствено осветление да бъде енергоефективно и да отговаря на нормите за осветеност за различните помещения. Към проекта да се представи обяснителна записка по част „Енергийна ефективност“ за избраните видове осветителни тела;

- да се предвиди силово захранване, което да обезпечи необходимото електро

захранване за ОВиК, осветление и др.. подлежащи на ремонт ;

- да се предвиди подмяна на електрическите контакти, за мокрите помещения -  противовлажни;

- да се предвиди отделни електромери за всеки етаж;

- евакуационно осветление;

- мълниезащита;

- слаботокова инсталация;

- пожароизвестителна инсталация;

- Външно кабелно ел.захранване на главното ел.табло

Да се спазят изискванията на Наредба №3 от 09.06.2004 г. за устройство на ел.уредби и ел.проводни линии, Наредба №1з – 1971 от 29.10.2009 г.за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба №4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства и Наредба №8 от 28.07.1999 г. ПНТПСНМ.

По отношение на слаботоковата инсталация:

- Да се проектира слаботокова инсталация. включваща телефонна и интернет

мрежи, ТV , аварийно осветление и СОТ.

Да се проучи каква е съществуващата връзка  между сградната инсталация и външните подземни мрежи. При липса на такава, да бъде изградена подземна мрежа до границата на имота, до тротоара.

### 4.4. Част BиК.

Сградни ВиК инсталации

При необходимост да се предвиди подмяна на съществуващите и да се проектират нови сградни ВиК инсталации, съгласно Наредба №4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации. Водопроводната инсталация да се оразмери съгласно нормите за водоснабдяване на обществени сгради със съответното предназначение. Вътрешната водопроводна инсталация. подлежаща на подмяна, да се предвиди от полипропиленови тръби със съответните диаметри и фасонни части. Да се предвидят спирателни кранове на разклонената водопроводна инсталация и на санитарните пробори, където се изискват такива.

Да се предвидят отделни водомери за всеки етаж и бюфета.

Водата за битово горещо водоснабдяване да се осигури чрез комбинирани електрически бойлер със серпентина.

Съгласно Наредба №Iз-1970/2009г.за противопожарната осигуреност на строежите, съобразно предназначението и категорията на сградата, да се прецени необходимостта  и съответно да се предвиди противопожарно водоснабдяване на сградата и като цяло- противопожарно водоснабдяване на имота.

Канализационна инсталация

При необходимост да се предвиди подмяна на канализационна инсталация. попадаща в настилки на подове и облицовки на стени, подлежащи на подмяна, както и вертикалните щрангове. Подмяна на канализационната инсталация да се извърши с ПВЦ тръби и фасонни части.

Да се предвиди подмяна на санитарни прибори, водоотвеждащи арматури, ревизионни отвори,  клозетни клекала,  седала, писоари  и  тоалетни мивки.

При поектирането да се спази Наредба Н92 за проектиране изграждане и експлоатация на сградни водоснабдителни системи и Наредба РД-О2-2О-В за проектиране изграждане и експлоатация на канализационни системи

Сградни ВиК отклонения

При необходимост да се предвиди подмяна на съществуващите ВиК отклонения, съобразно оразмерителните водни количества за целия имот, при спазване изискванията на Наредба №4/2004г. за присъединяване на потребителите  и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Съобразно проекта за нова вертикална планировка, да се осигури събирането и отвеждането на дъждовните води от сградата и от прилежащите алеи.

# 4.5. Част “ ЕЕ” (Енергийна Ефективност) .

Изготвянето на инвестиционен проект по част „Енергийна ефективност“ да бъде извършено съгласно изискванията в:

Закон за енергийната ефективност –2008 г.

Наредба №7 от 15.12.2004 г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Закон за енергията от възобновяеми източници, в сила от 03.05.2011 г.Съдържание на проекта:

1. Описание и функционално предназначение на сградата

2. Климатични фактори

3. Характеристики на ограждащите повърхности

4. Топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата, технически спецификации и характеристики на заложените в проекта строителни продукти

5. Описание на проектираните системи за отопление/охлаждане, вентилация и БГВ на сградата и техническите им характеристики

6. Режим на обитаване на сградата, отоплявани/охлаждани зони, брой на обитателите

7. Консуматори на енергия и приети проектни функционални режими по групи технически уреди и системи

8. Проверка за изпълнение на техническите изисквания за влагоустойчивост, въздухопропускливост и водонепропускливост.

9.  Изчисление и топлотехническа оценка на сградата

9.1. Определяне на годишната потребна енергия за отопление/охлаждане, вентилация и БГВ – нетна и брутна

9.2.  Определяне на първичната енергия

9.3.  Определяне на екологичен еквивалент на причинени емисии СО2

9.4. Съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност . Определяне клас на енергопотребление на сградата, съгласно чл.18 от Наредбата за енергийните характеристики на обектите от 29.12.2009 год.

# 4.6. Част “ Вертикална планировка”.

Разработения проект да е с обхват,  прилежащия терен на имота. Да се оформят площадки за паркинг и зелени площи с алеи и пейки за отдих, а имота да се огради с подходяща ограда.

# 4.7. Част “ ПБ” (Пожарна безопасност).

Да се разработи съгласно действащата нормативна уредба, в обем, определен в Наредба №Iз- 1971/2009 год. на МВР и МРРБ за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

# 4.8. Част “ ПБЗ” (План за безопасност и здраве)

Част “ ПБЗ “ да се разработи съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

# 4.9. Част “ ОВК” (Отопление, вентилация и климатизация)

Проектната разработка да обхваща отоплителната и вентилационните инсталации на сградата,  съгласно изискванията на Наредба №15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, и всички действащи нормативни актове и изисквания  за обекти от такъв характер.

Да се предвидят вентилационни инсталации за  помещения без директно проветряване, санитарни възли и др.

Връзката между котелната и основните сгради да се осъществи с топлопровод.

Да се спазват изискванията на Наредба №1з – 1971 от 29.10.2009 г.за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Да се предвиди /при необходимост/ вентилационна система за отвеждане на дим и топлина, съгласно изискванията на Наредба № Із-1971/29.10.2009 г.

Проектът да предвижда цялото необходимо технологично оборудване.

4.11. Част “ ПУСО”

# 4.10. Част “ Сметна документация”

Да се изготви за всички части на инвестиционния проект за количествата, необходими за завършване на СМР на обекта на хартиен и магнитен носител на Excel /.

5. Проектите да бъдат изготвени от проектанти с пълнапроектантска правоспособност

Техническият проект  да се предаде в 5  екземпляра в графичен вид  и на  електронен носител:

- част „Архитектурна" проект

- част „Конструктивна" - конструктивно становище и проект;

- част „Електрическа" - външни ел. инсталации, становище и проект;

- част „Водоснабдяване и канализация" - външни ВиК инсталации, становище и   проект;

- част „План за безопасност и здраве";

- част „Пожарна безопасност”;

- част „Паркоустройство и благоустрояване”

- част „Геодезическа”

- част „ОВК“

- част „План за управление на строителни отпадъци”

- „Количествено ~ стойностни сметки";

Обособена позиция 4 с работно заглавие: „Обновяване на гробищен парк и изграждане на ограда, гр. Симеоновград“

І. Цел  на проекта

Настоящото техническо задание (ТЗ) е разработено след проведено предварително проучване.

Целта на ТЗ за изграждане на ограда, ремонт на гробищен парк и изграждане дом на покойника е за увеличаване на експлоатационна годност, свързани с нейната устойчивост, пожаробезопасност, хигиена и не на последно място безопасни и здравословни условия на посетителите. Настоящият обект се намира в имот 269 и имот 268, в местността „Широка поляна“  гр. Симеоновград. Имотите, предвидени за гробищен парк са с обща площ 36,529дка.

# 2. Общи положения

Обхватът на инвестиционното намерение на Възложителя включва изграждане на ажурна ограда, обновяване на алейните пространства, предвиждане на нови алеи в новата част на гробището, изграждане на нова сграда за дом на покойника, предвиждане на парко места за посетители.

# 3. Изходни данни

3.1.Общи данни

При разработването на техническият проект да се ползват следните изходни данни:

- Наличните регулационни, кадастрални и застроителни планове на гр. Любимец.

- Наличните данни за геодезическа основа.

Съгласно НАРЕДБА №1 за номенклатурата на видовете строежи обекта попада в трета категория.

4. Обхват на проекта

Целта на инвестиционното намерение да се изгради ажурна ограда, да се ремонтират и предвидят нови алеи в гробищният парк, да се изгради дом на покойника със следните помещения – основна зала, обслужващи помещения, тоалетна за инвалиди, както и тоалетни за посетителите. Алеите да се предвидят от трошен камък транбован, отделени от гробовете с бордюр.

Проектните части по отделните специалности да са изготвени в съответствие с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба  № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закона за устройство на територията и Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Частите на проекта трябва да съдържат обяснителна записка, необходимите изчисления, количествени сметки, техническа спесификация  и чертежи разработени в достатъчен обем и съдържание осигуряващи качествено изпълнение на проекта при спазване на всички нормативни документи и изискванията на възложителя посочени в настоящото техническо задание.

4.1. Част „Архитектурна”

Техническият проект по част архитектурна трябва да включва разработване на цялостна концепция за функционирането на гробищния парк включваща разпределението и в съответствие с клаузите в  настоящото задание и инвестиционното намерение на Възложителя.

Сградата да отговаря на хигиенните и функционални изисквания съгласно нормите и стандартите в република България.

4.2. Част “ Конструктивна”

Да се изготви конструктивно становище за новопроектираната ограда и конструктивен проект на новата сграда  - дом на покойника.

Проектът  по част “Конструктивна” следва да съдържа:

- Проект за сеизмично осигуряване ;

Сградата да се проектира осигурена на сеизмични въздействия съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

- Много точно да са отразени:  строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения и строително-технологичните решения,  в т. ч. всички необходими детайли и монтажни схеми;

-    Количествено - стойностна сметка;

При проектирането да бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни документи :

-Наредба №3 за основните положения за проектирането и изпълнението на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции -1988г.;

- Норми за проектиране на плоско фундиране и Наредба №1 за проектиране на  плоско фундиране – 1996г.;

- Наредба №2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

4.3. Част Електротехническа

4.3.1. Обща част

Обхватът на проекта по част Електротехническа включва проектиране на силнотокова,  осветителна, заземителна и мълниеприемна електрически инсталации.

Проектът да бъде разработен съгласно Наредба №3 “За устройство на електрическите уредби и електропроводните линии”.

Ефикасното и сигурно функциониране на електрическите уредби трябва да се постигне чрез технически решения, отговарящи на най-добрите постижения.

Електрическите уредби трябва да осигуряват:

- непрекъсната и устойчива работа на съоръженията към сградата;

- удобство и безопасност при експлоатация и поддържане;

- възможност за промяна и разширяване на техническото обзавеждане.

Постигането на тези цели трябва да се осъществи чрез:

- използване на висококачествени материали, устройства и уредби;

- проектиране според българските нормативни документи.

По отношение на силнотоковата инсталация:

- ел.табла и захранващи линии;

- да се проектира ел. инсталация която да отговаря на съвременните стандарти. Избраните осветителни тела да са енергоефективни. Предвиденото изкуствено осветление да бъде енергоефективно и да отговаря на нормите за осветеност за различните помещения. Към проекта да се представи обяснителна записка по част „Енергийна ефективност“ за избраните видове осветителни тела;

- да се предвиди силово захранване, което да обезпечи необходимото електро захранване, осветление и др.;

- да се предвиди отделен електромер;

- евакуационно осветление;

- мълниезащита;

- районно осветление;

- Външно кабелно ел.захранване на главното ел.табло

Да се спазят изискванията на Наредба №3 от 09.06.2004 г. за устройство на ел.уредби и ел.проводни линии, Наредба №1з – 1971 от 29.10.2009 г.за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба №4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства и Наредба №8 от 28.07.1999 г. ПНТПСНМ.

### 4.4. Част BиК.

Сградни ВиК инсталации

Да се проектира  сградна ВиК инсталация, съгласно Наредба №4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации. Водопроводната инсталация да се оразмери съгласно нормите за водоснабдяване на обществени сгради със съответното предназначение.  Вътрешната водопроводна инсталация  да се предвиди от полипропиленови тръби със съответните диаметри и фасонни части. Да се предвидят спирателни кранове на разклонената водопроводна инсталация и на санитарните прибори, където се изискват такива.

Да се предвиди отделен водомер.

Водата за битово горещо водоснабдяване да се осигури чрез комбинирани електрически бойлер със серпентина.

Съгласно Наредба №Iз-1970/2009г.за противопожарната осигуреност на строежите, съобразно предназначението и категорията на сградата, да се прецени необходимостта  и съответно да се предвиди противопожарно водоснабдяване на сградата и като цяло- противопожарно водоснабдяване на имота.

Канализационна инсталация

Новата  канализационната инсталация да се извърши с ПВЦ тръби и фасонни части.

При поектирането да се спази Наредба Н92 за проектиране изграждане и експлоатация на сградни водоснабдителни системи и Наредба РД-О2-2О-В за проектиране изграждане и експлоатация на канализационни системи

Сградни ВиК отклонения

Да се проектират ВиК отклонения, съобразни с оразмерителните водни количества за целия имот, при спазване изискванията на Наредба №4/2004г. за присъединяване на потребителите  и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Съобразно проекта за нова вертикална планировка, да се осигури събирането и отвеждането на дъждовните води от сградата и от прилежащите алеи.

# 4.5. Част “ ЕЕ” (Енергийна Ефективност) .

Изготвянето на инвестиционен проект по част „Енергийна ефективност“ да бъде извършено съгласно изискванията в:

Закон за енергийната ефективност –2008 г.

Наредба №7 от 15.12.2004 г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Закон за енергията от възобновяеми източници, в сила от 03.05.2011 г.Съдържание на проекта:

1. Описание и функционално предназначение на сградата

2. Климатични фактори

3. Характеристики на ограждащите повърхности

4. Топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата, технически спецификации и характеристики на заложените в проекта строителни продукти

5. Описание на проектираните системи за отопление/охлаждане, вентилация и БГВ на сградата и техническите им характеристики

6. Режим на обитаване на сградата, отоплявани/охлаждани зони, брой на обитателите

7. Консуматори на енергия и приети проектни функционални режими по групи технически уреди и системи

8. Проверка за изпълнение на техническите изисквания за влагоустойчивост, въздухопропускливост и водонепропускливост.

9.  Изчисление и топлотехническа оценка на сградата

9.1. Определяне на годишната потребна енергия за отопление/охлаждане, вентилация и БГВ – нетна и брутна

9.2.  Определяне на първичната енергия

9.3.  Определяне на екологичен еквивалент на причинени емисии СО2

9.4. Съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност. Определяне клас на енергопотребление на сградата, съгласно чл.18 от Наредбата за енергийните характеристики на обектите от 29.12.2009 год.

# 4.6. Част “ Вертикална планировка”.

Разработения проект да е с обхват,  прилежащия терен на имота. Да се оформят площадки за паркинг и зелени площи с алеи и пейки за отдих, а имота да се огради с подходяща ограда.

# 4.7. Част “ ПБ” (Пожарна безопасност).

Да се разработи съгласно действащата нормативна уредба, в обем, определен в Наредба №Iз- 1971/2009 год. на МВР и МРРБ за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

# 4.8. Част “ ПБЗ” (План за безопасност и здраве)

Част “ ПБЗ “ да се разработи съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4.9. Част “ ПУСО”

# 4.10. Част “ Сметна документация”

Да се изготви за всички части на инвестиционния проект за количествата, необходими за завършване на СМР на обекта на хартиен и магнитен носител на Excel /.

5. Проектите да бъдат изготвени от проектанти с пълна проектантска правоспособност

Техническият проект  да се предаде в 5  екземпляра в графичен вид  и на  електронен носител:

- част „Архитектурна" проект

- част „Конструктивна" - конструктивно становище и проект;

- част „Електрическа" - външни ел. инсталации, становище и проект;

- част „Водоснабдяване и канализация" - външни ВиК инсталации, становище и   проект;

- част „План за безопасност и здраве";

- част „Пожарна безопасност”;

- част „Паркоустройство и благоустрояване”

- част „Геодезическа”

- част „План за управление на строителни отпадъци”

- „Количествено - стойностни сметки";

Обособена позиция 5 с работно заглавие: „Ремонт на НУ „Отец Паисий“, изграждане на спортни съоръжения и ограда, гр. Симеоновград“

І. Цел  на проекта

Целта на настоящият инвестиционен проект са ремонтно-възстановителни работи на основната сграда – училище и благоустрояването на дворищното пространство.

ІІ. Обхват на проекта:

Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: РЕМОНТ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ , ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОГРАДА  в гр. Симеоновград.  Съгласно действащ ПУП, УПИ VI  e за училище по плана на гр. Симеоновград,  е с реализирано средноетажно застрояване. Площта на УПИ е 9820 м2. Урегулираният поземлен имот е с публична общинска собственост – АОС №54 от 02.09.1998 г.

Разгънатата застроената  площ на съществуваща  сграда е  - 2032м2.

Изходни данни:

1.Скица с виза за проектиране

2.Задание за проектиране

ІІІ.Съществуващо положение:

Съществуващата в УПИ основна сграда е строена за нуждите на хората, живеещи в гр. Симеоноград. Сградата е в експлоатация, по сградата има конструктивни недостатъци по покрива и облицовъчни недостатъците. Подходът към основната сграда е от главната  улица на града. Сградата е със скатен покрив, на три етаж и е разположена в близост на  регулационна граница на УПИ, също така има и подземен етаж.

Проектирането ще обхване конструктивно укрепване на част от съществуващата сграда: стълбището пред старата сграда на училището и покривната конструкция. Саниране на съществуващата сграда, проектирането на спортни площадки, съоръжения и ограда.

ІV. Изисквания при проектиране:

Проектната документация следва да се съобрази с действащата в момента

нормативна уредба в Република България:

      - Закона за устройство на територията

- Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,

- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони

- Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания

- Наредба №І-3-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Настоящото задание за проектиране следва да послужи за изработване на техническа документация по части:

- част „Архитектурна" проект

- част „Конструктивна" - конструктивно становище и проект;

- част „Електрическа" - вътрешни ел. инсталации, становище и проект;

- част „Водоснабдяване и канализация" - вътрешни ВиК инсталации, становище и   проект;

- част „Отопление вентилация и климатизация" проект;

- част „План за безопасност и здраве";

- част „Пожарна безопасност”;

- част „Енергийна ефективност" и оценка към нея;

- част „Паркоустройство и благоустрояване”

- част „Геодезия”

- част „План за управление на строителни отпадъци”

- „Количествено - стойностни сметки";

Съгласуване с „ВиК”ЕООД гр.Хасково, становище от РЗИ-гр.Хасково, становище от РСПАБ-гр.Симеоновград,становище от РИОСВ-гр.Хасково, съгласуване с ЕВН България Електроразпределение” АД.

Проектите да бъдат изготвени от проектанти с проектантска правоспособност

Техническият проект  да се предаде в 5  екземпляра в графичен вид  и на  електронен носител и да съдържа следните части:

V. ОСНОВНИ  ИЗИСКВАНИЯ към ПРОЕКТА:

1.ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

Архитектурно заснемане и преценка на ремонтните работи по сградата. Външно благоустрояване и осигуряване на спортни игрища за учениците с необходимият брой съоръжения. Подмяна на настилките по двора и проектирането на нови. Обособяване на функционални кътове за игра и отдих на децата и учителите.

Ремонт на покрива на старата сграда (едноетажна) и подмяна на покривната хидроизолацията на новата сграда (три етажна). Подмяна на некачесвтвена дограма и изкърпване на мазилки по помещенията.  Ремонт на санитарните помещения.

3.ПО ЧАСТ  КОНСТРУКТИВНА

Да се изготви конструктивно становище за устойчивостта на сградата.

Да се направи укрепване на стълбището пред старата сграда на училището.

От направеният оглед на място се констатира следното:

Проектът  по част “Конструктивна” следва да съдържа:

- Проект за сеизмично осигуряване ;

Сградата е строена преди 1987г. , поради което е неосигурена на сеизмични въздействия съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Необходимо е изготвяне на проект за сеизмично осигуряване на сградата.

- Много точно да са отразени:  строителната система, изчислителните схеми, конструктивните решения и строително-технологичните решения,  в т. ч. всички необходими детайли и монтажни схеми;

-    Количествено - стойностна сметка;

При проектирането да бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни документи :

-Наредба №3 за основните положения за проектирането и изпълнението на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции -1988г.;

- Норми за проектиране на плоско фундиране и Наредба №1 за проектиране на  плоско фундиране – 1996г.;

- Наредба №2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

4.ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Сградни ВиК инсталации

Да се предвиди подмяна или проктиране на старата инсталация на сградата.

Водата за битово горещо водоснабдяване да се осигури чрез електробойлери и слънчеви колектори.

Съгласно Наредба №Iз-1970/2009г.за противопожарната осигуреност на строежите, съобразно предназначението и категорията на сградата, да се прецени необходимостта  и съответно да се предвиди противопожарно водоснабдяване на сградата и като цяло- противопожарно водоснабдяване на имота.

Канализационна инсталация

Да се проектира  нова канализационна инсталация. Канализационната инсталация да се извърши с ПВЦ тръби и фасонни части.

Да се предвиди монтаж на нови санитарни прибори, водоотвеждащи арматури, ревизионни отвори,  клозетни клекала,  седала, писоари  и  тоалетни мивки.

При проектирането да се спази Наредба Н92 за проектиране изграждане и експлоатация на сградни водоснабдителни системи и Наредба РД-О2-2О-В за проектиране изграждане и експлоатация на канализационни системи

Сградни ВиК отклонения

При необходимост да се предвиди подмяна на съществуващите ВиК отклонения, съобразно оразмерителните водни количества за целия имот, при спазване изискванията на Наредба №4/2004г. за присъединяване на потребителите  и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Съобразно проекта за нова вертикална планировка, да се осигури събирането и отвеждането на дъждовните води от сградата и от прилежащите алеи.

5. ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Вътрешните ел.инсталации да се проектират съгласно технологичното обзавеждане и външно осветление на двора  и  да включват:

По отношение на силнотоковата инсталация:

- ел.табла и захранващи линии;

- да се предвиди подмяна на съществуваща ел. инсталация. която да отговаря

на съвременните стандарти. Избраните осветителни тела да са енергоефективни. Предвиденото изкуственото осветление да бъде енергоефективно и да отговаря на нормите за осветеност за различните помещения. Към проекта да се представи обяснителна записка по част „Енергийна ефективност“ за избраните видове осветителни тела;

- да се предвиди силово захранване, което да обезпечи необходимото електро

захранване за ОВиК, осветление и др..;

- да се предвидят нови електрически контакти, за мокрите помещения -

противовлажни;

- евакуационно осветление;

- мълниезащита;

- слаботокова инсталация;

- пожароизвестителна инсталация;

- Външно кабелно ел.захранване на главното ел.табло

Да се спазят изискванията на Наредба №3 от 09.06.2004 г. за устройство на ел.уредби и ел.проводни линии, Наредба №1з – 1971 от 29.10.2009 г.за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба №4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства и Наредба №8 от 28.07.1999 г. ПНТПСНМ.

По отношение на слаботоковата инсталация:

- Да се проектира слаботокова инсталация, включваща телефонна и интернет

мрежи, ТV, аварийно осветление, видеонаблюдение и СОТ.

Да се проучи каква е съществуващата връзка  между сградната инсталация и външните подземни мрежи. При липса на такава, да бъде изградена подземна мрежа до границата на имота, до тротоара.

6. ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

Проектната разработка да обхваща отоплителната и вентилационните инсталации на сградата,  съгласно изискванията на Наредба №15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, и всички действащи нормативни актове и изисквания  за обекти от такъв характер.

Да се предвидят вентилационни инсталации за  помещения без директно проветряване, санитарни възли и др.

Да се спазват изискванията на Наредба №1з – 1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Да се предвиди /при необходимост/ вентилационна система за отвеждане на дим и топлина, съгласно изискванията на Наредба № Із-1971/29.10.2009 г.

Проектът да предвижда цялото необходимо технологично оборудване.

7. ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Изготвянето на инвестиционен проект по част „Енергийна ефективност“ да бъде извършено съгласно изискванията в:

Закон за енергийната ефективност –2008 г.

Наредба №7 от 15.12.2004 г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Закон за енергията от възобновяеми източници, в сила от 03.05.2011 г.	Съдържание на проекта:

1. Описание и функционално предназначение на сградата

2. Климатични фактори

3. Характеристики на ограждащите повърхности

4. Топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата, технически спецификации и характеристики на заложените в проекта строителни продукти

5. Описание на проектираните системи за отопление/охлаждане, вентилация и БГВ на сградата и техническите им характеристики

6. Режим на обитаване на сградата, отоплявани/охлаждани зони, брой на обитателите

7. Консуматори на енергия и приети проектни функционални режими по групи технически уреди и системи

8. Проверка за изпълнение на техническите изисквания за влагоустойчивост, въздухопропускливост и водонепропускливост.

9.  Изчисление и топлотехническа оценка на сградата

9.1. Определяне на годишната потребна енергия за отопление/охлаждане, вентилация и БГВ – нетна и брутна

9.2.  Определяне на първичната енергия

9.3.  Определяне на екологичен еквивалент на причинени емисии СО2

9.4. Съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност . Определяне клас на енергопотребление на сградата, съгласно чл.18 от Наредбата за енергийните характеристики на обектите от 29.12.2009 год.

8. ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ТРАСИРОВЪЧЕН ЧЕРТЕЖ

Да се направи подробно геодезическо заснемане. Проектът  да се изготви върху извадка от КК с нанесена регулация. Да се разработи цялостно решение на вертикалната планировка в имота с цел отвеждане на повърхностните води извън обема на сградата. Да бъде проектирана подходяща ажурна ограда.

9. ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проектът да се изготви върху подробна геодезическа снимка с подробно заснета и определена декоративна дървесна и храстова растителност с определен вид, състояние.

В проекта да се предвиди обособяването на кътовете за почивка, оборудвани с пейки, кошчета за боклук и беседка с масичка. Да се предвиди нова декоративна растителност за да осигурява естествено засенчване на кътовете за почивка. От предложения видов състав да бъдат изключени, видове с отровни или бодливи плодове, стъбла, листа или корени.

Изготвил:…………………… (

/                                                /